## Slide 1: Praktische toepassing mini windturbines
Seminar Provincie Gelderland
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
jadranka@rencom.nl

## Slide 2
Verschillende definities voor mini windturbines
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
IEC | < 50 kW | klein
 | < 200 m2 | 
Canada | 0,3 - 1 kW | mini
 | 1 - 30 kW | klein
China | < 100 kW | klein
Duitsland | < 75 kW | klein
VK | < 50 kW | subsidie micro-opwekkers
VS | < 100 | klein
NWEA definitie (Nederlandse Wind Energie Associatie)
Miniwindturbines voor gebouwde omgeving:
  Nominaal vermogen ≤ 6 kW bij 12 m/s
Bron: WWEA 2013
Ropatec
Raum

## Slide 3
Mini winturbines wereldwijd
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
 | Aantal | Geplaatst
Land | turbines | kW
China | 500.000 | 225.000
VS | 151.300 | 198.000
VK | 19.854 | 64.890
Canada | 11.000 | 12.600
Duitsland | 10.000 | 15.000
Japan | 9.500 | 4.258
Argentinië | 8.500 | 5.000
Spanje | 7.020 | 7.020
Polen | 3.200 | 8.200
Zweden | 1.700 | 1.700
Z. Korea | 1.700 | 2.000
Oekraïne | 1.676 | 14.700
Ierland | 1.500 | 2.560
Australië | 490 | 700
Bron: WWEA 2013
In april 2014 staan er 350 mini windturbines van 171 fabrikanten geregistreerd op:
http://www.allsmallwindturbines.com/index.php?sort=&page=3
Nederland???

## Slide 4
Gemiddelde maandelijkse windsnelheid op het Greenbridge wetenschapspark, Oostende
http://tools.power-link.be/monitoring/
http://www.swtfieldlab.ugent.be/turbines/
Windcondities vaak niet wat ze lijken
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
Meetresultaten Power-link 16 april 2014: opbrengsten zonnepanelen en miniturbines

## Slide 5
Conclusies veldtest Greenbridge (1)
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
Plaats | TVT [jr]
Zeebrugge | 6
Middelkerke | 9
Kleine-Brogel | 23
Diepenbeek | 44
Retie | 80
Terugverdientijden voor Skystream en Fortis Montana voor verschillende locaties in Belgie
Skystream

## Slide 6
 | Vermogen | Opbrengst | Spec. Opbrengst | Installatieprijs | Spec. Prijs | 
Type | [kW] | [kWh] | [kWh/kWp] | [€] | [€/kW] | Rendement
Skystream | 2,4 | 2.271 | 946 | 9.000 | 3.750 | 43%
Raum 3,5 | 3,5 | 2.520 | 720 | 12.500 | 3.571 | 40%
Montana | 5 | 3.063 | 613 | 18.500 | 3.700 | 32%
Raum 1.5 | 1,5 | 635 | 423 | 6.500 | 4.333 | 19%
Turby | 2,5 | 232 | 93 | 21.000 | 8.400 | 8%
Grote turbines | 2.000 | 3.506.000 | 1.753 | 2.650.000 | 1.325 | 45%
Zonnepanelen | 3,5 | 3.325 | 950 | 6.300 | 2.100 | 14%
Conclusies veldtest Greenbridge (2)
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd zijn kleine windturbines rendabel, mits de turbine goed wordt gekozen en de plaatsing zorgvuldig gebeurt.
Bron: Bart Ryckaert, Ingro, 30 april 2013

## Slide 7
Locatie: goede wind condities
Turbine: type, grootte, veiligheid, efficiency, geluidsproductie
Ruimtelijke aspecten: visuele effecten en samenhang met de omgeving
Energiebalans: elektriciteitsproductie –versus energievraag op locatie
Bouwkundige integratie: belastingen, vibraties, contactgeluid, toegankelijkheid
Netkoppeling: eisen van de locale netbeheerder
Sociale aspecten: gebouweigenaar, bewoners, omwonenden
Vergunningen
Financiële aspecten: kosten, stimuleringsmaatregelen, stroomtarief, onderhoudskosten
Monitoring kWh
Onderhoudsvoorwaarden, garanties
Betrouwbaarheid leverancier
Belangrijkste aandachtspunten
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom

## Slide 8
Locatiekeuze: de praktijk van wegmoffelen
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom

## Slide 9
Locatiekeuze: de wind heeft vrije toegang tot turbines
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
Duivendrecht
Bussum
Belgie
Plaatsing in groepen levert een betere energiebalans en een rustiger beeld

## Slide 10
Benut de kansrijke nichemarkten voor mini windturbines
Bedrijventerreinen, industriegebieden
Grote kantoorgebouwen
Sportaccommodaties
Buitengebieden
Openbare verlichting
Kruispunten, geluidswallen
Langs auto-, spoor- en vaarwegen
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
Fortis Montana
Plaats miniturbines op plekken waar ze gezien mogen worden en de
wind vrij erbij kan

## Slide 11
Stappenplan miniturbines
Quickscan locatie
Preselectie windturbines
Offerteaanvraag
Constructieve haalbaarheid
Financiële haalbaarheid
Eisen vergunningverlener
Go - no-go besluit
Overleg bewoners en omwonenden
Aanvraag vergunning
Opdracht, plaatsing
Monitoring, beheer en onderhoud
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
Energy ball
Wind challenge

## Slide 12
Voorbeeld plan simpele vergunningverlening
17 april 2014
Jadranka Cace, RenCom
Binnen de rode contouren?
Het vermogen minder dan 10 kW?
Rotoroppervlak minder dan 40 m2 ?
Tiphoogte minder dan 20 m?
Woongebied belendende percelen
verder weg dan 10 x hoogte installatie?
< 10 Db(A) geluid op 50 meter bij windbelasting 10 m/sec?
Vergunningsvrij met meldingsplicht
Normale vergunningsprocedure
Normale vergunningsprocedure
Normale vergunningsprocedure
Normale vergunningsprocedure
Industriegebied belendende percelen verder weg dan 5 x hoogte installatie?
< 10 Db(A) geluid op 25 meter bij windbelasting 10 m/sec?
Vergunningsvrij met meldingsplicht
JA
NEE
NEE
NEE
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA